Комплект верхних форточек по методу Митлайдера

к базовому блоку 4х3х2 с шагом дуг 0,67 м

теплицы арочного типа

и инструкция по сборке и эксплуатации

Внимание!

Перед сборкой и использованием внимательно ознакомьтесь с

инструкцией по сборке и эксплуатации!

1. Универсальный комплект верхних форточек по методу Митлайдера

- Комплектация.

Комплект мерхних форточек по методу Митлайдера состоит из:

- Верхняя форточка длиной 2 м.  - 2 шт.

- Дуга к верхней форточке            - 7 шт.

- Пакет комплектующих для сборки комплекта верхних форточек  - 1 шт., состав пакета комплектующих представлен ниже.

| Наименование | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Ручка завертки врезной Р-1 | 2 | шт. |
| Завертка врезная ЗР -3 | 2 | шт. |
| Винт М4х30 (потайн.) на форточки | 2 | шт. |
| Гайка М4 | 11 | шт. |
| Винт М4х55 (потайн.) на крепления дуг и форточек | 18 | шт. |
| Крючок L-250 | 2 | шт. |
| Скоба оцинков. | 4 | шт. |
| Стяжка мебельная (мама) М4х27 | 2 | шт. |
| Саморез кровельный 5,5х25 (со сверлом, оцинк.) | 70 | шт. |

*Конструкция комплекта  верхних форточек предусматривает установку автомата для проветривания.

Допускается изменение конструкции и комплектации не ухудшающих качество изделия.

3. Инструкция по установке  универсального комплекта верхних форточек

- Демонтируем СПК с теплицы.*

- Демонтируем верхнюю стяжку.*

- крепим лист СПК нового длинной 2900мм. Как показано на рис.1

Рис. 1

4. Крепим верхнюю форточку

Для установки форточки нужно вставить завертку поз.2 в отверстие на форточке так, как показано на рис. 2, затем вставить стержень ручки поз. 3 в отверстие на форточке поз. 1. Сборка завершается скреплением деталей через сквозные отверстия при помощи винтов М4х55 поз. 4 и гаек М4 поз. 5

обшиваем форточки поликарбонатом, (демонтированным с теплицы) делаем прорези для скобы, прикручиваем скобу. Винтом М4х55 через отверстия в верху рамки форточек крепим торцы дуг (см. рис. 5).

делаем отверстия в поликарбонате в местах отверстий на дугах, куда была закреплена верхняя стяжка

-винтами М4х55прикручиваем боковые стойки рамки к дугам теплицы (см. рис. 3)

-винтамиМ4х55 и гайками М4 крепим форточку к средним дугам (см. рис. 3)

поз.1 — Место крепления ручки форточки

поз.2 — Завертка

поз.3 — Ручка

поз.4 — Винт М4х55

поз.5 — Гайка М4

Рис. 2

Рис. 3

5. Крепим вторую верхнюю форточку, для этого:

с помощью винтов М4х30 и стяжек мебельных стягиваем форточку 1 и форточку 2 (см. рис. 4), дальнейшие операции такие-же как для форточки 1.

следует обратить внимание, что в месте крепления 2-х форточек винтом М4 к дуге теплицы крепится только одна форточка.

Рис. 4

6. Крепим верхние дуги:

- совмещаем верхние дуги с дугами теплицы.

- при помощи сверла 4,5 мм — просверливаем отверстие в дуге теплицы, так, чтобы оно совпадало с отверстием в верхней дуге.

Винтом М4х55 и гайкой стягиваем верхнюю дугу и дугу теплицы (см. рис. 5).

Рис. 5

Каркас универсального комплекта  верхних форточек собран!

-Поликарбонат с нижней стороны (длинной 2900) после монтажа форточек крепится к ним саморезами снизу.

- Крепим оставшийся сотовый поликарбонат

-с демонтированного поликарбоната вырезаем длину 3100 мм, этим листом зашивается наклонная сторона универсального комплекта  верхних форточек оставшийся СПК идет на элементы  для форточек и торцов .

Рис. 6

Рис. 7